Актюбинский завод ферросплавов- филиал АО «ТНК «Казхром»

Отчет  о деятельности  в сфере регулируемых услуг по итогам 2015 года.

Пожарно-питьевая вода используется заводом и реализуется сторонним потребителям: АО «Актобе ТЭЦ», ТОО «Sinooil», АО «НК «КТЖ» и ТОО «Лотос Актобе».

Для обеспечения производства и потребителей питьевой водой на балансе завода имеется 8 скважин с насосами и приборами учета. Производительность водозабора  4 464 м3 в сутки. Для создания запаса воды имеются два резервуара по 500 м3 каждый. Обеззараживание питьевой воды производится посредством установки «УФ-обеззараживание ОВОД – 50».

Согласно заключенному договору РГП по водному хозяйству «Казводхоз» из имеющегося объема воды в водохранилищах осуществляет попуск воды по руслу р. Илек для Актюбинского завода ферросплавов.

Имеется открытый водозабор с насосной станцией, оборудованной 3-мя насосами 12 НДС производительностью 1000 м3/час, 4-мя вакуумными насосами ВВН-3 и 2-мя дренажными 2К6. В соответствие утвержденному графику ППР персоналом ЭЦ проводятся осмотры и  профилактические ремонты оборудования насосных станций.

Приказом ДАРЕМ по Актюбинской области № 47-ОД от 12 декабря 2014 года совместно  с Управлением энергетики и жилищно-коммунальным хозяйством Актюбинской области, на 2015 год утверждена инвестиционная программа на услугу по подаче и распределению пожарно-питьевой воды: программа включает замену установки УФ – обеззараживания воды в количестве 1 шт. на сумму 3410,0 тыс.тенге.

Фактически эти установки за счет снижения цены нам обошлись дешевле на сумму 2024 тыс.тенге. На сэкономленные средства была произведена замена электронасоса ЭЦВ на сумму 329,6 тыс.тенге и насоса DL80 на сумму 1182,5 тыс.тенге. Общая сумма инвестиций в 2015 г. на услугу по подаче пожарно-питьевой воды составила 3536,2 тыс.тенге.

Предельный уровень тарифа и тарифная смета на подачу пожарно-питьевой воды утверждены приказом ДАРЕМ по Актюбинской области № 62-ОД от 3 апреля 2015 года на пятилетний период 2015-2019 г.г. Тариф на 2015 г. утвержден в размере 35,33 тенге за 1 м3 с вводом в действие с 1 июня 2015 г.

Затраты  на подачу пожарно-питьевой воды в 2015 г. составили  61467,8  тыс. тенге, при утвержденном показателе в 38624,67 тыс. тенге, увеличение затрат составило 22843,13 тыс. тенге.  Доход от реализации услуг на сторону за 2015 г. составил: по утвержденной смете 12939,1 тыс. тенге, фактический – 14566,34 тыс. тенге, что на  1627,24 тыс. тенге выше утвержденного. Убыток за 2015 год составил  11611,29 тыс. тенге.

В утвержденной тарифной смете объем подачи пожарно-питьевой воды предусмотрен в размере 1093,4 тыс.м3, в том числе отпуск на сторону 366,3 тыс.м3. Фактически за 2015 год объем добычи пожарно-питьевой воды составил 891,8 тыс.м3, в том числе объем отпуска воды сторонним потребителям составил 379,78 тыс.м3. Снижение объема на собственные нужды на 18,4% связано с тем, что при утверждении тарифной сметы планировались объемы по вводу ПЦ№4, однако фактически данный цех работал не в полную мощь.

Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за 2015 г.

Материальные затраты на услугу по подаче и распределению пожарно-питьевой воды при утвержденных 5244,9 тыс.тенге, фактически составили 8476,65 тыс.тенге, что превышает на 3231,75 тыс.тенге, или на 61,6%. Рост затрат связан с увеличением цен на материалы, электроэнергию.

Затраты на оплату труда при утвержденных 14249,3 тыс.тенге, фактически составили 17342,43 тыс.тенге, что превышает на 3093,13 тыс.тенге, или на 21,7%.

Затраты на амортизацию при утвержденных 3410,0 тыс.тенге, фактически составили 6600,2 тыс.тенге, что превышает на 3190,2тыс.тенге, или на 93,6%. Рост затрат связан с тем, что в утвержденной тарифной смете указана сумма утвержденной инвестиционной программы по замене установке УФ-обеззараживания воды, фактически в тарифной смете отражены затраты по амортизационным отчислениям основных средств участка пожарно-питьевой воды.

Затраты на ремонт, не приводящий к увеличению основных средств при утвержденных 1323,43 тыс.тенге, фактически составили 4456,02 тыс.тенге, что превышает на 3132,59 тыс.тенге, или на 236,7%. Рост затрат объясняется проведением ремонтных работ на насосных станциях, ростом стоимости работ ремонтных цехов.

Прочие затраты при утвержденных 5504,61 тыс.тенге, фактически составили 15277,98 тыс.тенге, что превышает на 9773,37 тыс.тенге, или на 177,5%. Рост затрат объясняется увеличением стоимости услуг связи, средств индивидуальной защиты, пересчетом НДПИ, а также за счет затрат, не учтенных при утверждении тарифной сметы: услуги автотранспорта, энергозатраты, услуги цехов: автоматизированные системы управления производством (кол-во оргтехники), автоматизированные системы управления технологическим процессом (кол-во приборов учета).

Техническая вода. Актюбинский завод ферросплавов осуществляет добычу и транспортировку технической воды. Вода техническая, используемая для собственного потребления, направляется на охлаждение узлов и механизмов плавильных агрегатов, непосредственно на электростанцию АЗФ, энергетический цех. Сторонними потребителями технической воды являются следующие предприятия: Актюбинская ТЭЦ, ТОО «Лотос –Актобе».

Забор воды в 2015 году производился на основании договора №13/1095 от 25.12.2014г. с АФ РГП «Казводхоз».

Департаментом ДКРЕМиЗК по Актюбинской области по услуге подачи технической воды на 2015 год не были утверждены инвестиционные программы. Тем не менее,  по факту 2015 года в данную услугу были инвестированы средства на общую сумму 1101,6 тыс.тенге, в том числе: на приобретение насоса вакуумного ВВН1-6 на сумму 282 тыс.тенге и шкаф управления Ш5929-4774 на сумму 819,6 тыс.тенге.

Тариф и тарифная смета на подачу технической воды утвержден приказом АРЕМ по Актюбинской области № 203-ОД от 12 ноября 2012 года в размере 10,45 тенге за 1 м3 с вводом в действие с 01.01.2013 г.

Затраты за 2015 год на подачу технической воды составили 63006,66 тыс. тенге, при утвержденном показателе 21 840,25 тыс. тенге. Доходы утверждены в сумме 14 386,09 тыс. тенге,  фактически доход составил 11197,37 тыс.тенге. Финансовый результат отрицательный,   убыток составил 26149,58 тыс.тенге.

Сторонними потребителями технической воды являются следующие предприятия: Актюбинская ТЭЦ, ТОО «Лотос –Актобе. В утвержденной тарифной смете объем подачи технической воды предусмотрен в размере 1993,3 тыс.м3, в том числе отпуск на сторону 1376,7 тыс.м3. Фактически за 2015 год объем добычи составил 1 807,7 тыс.м3, в том объем товарной продукции (отпущенной сторонним потребителям) составил 1 701,5 тыс.м3. Снижение объема на 9,3% объясняется снижением фактического потребления технической воды АО "Актобе ТЭЦ", что зависит от объемов работ АО "Актобе ТЭЦ".

Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за 2015 г.

Материальные затраты на услугу по подаче и распределению технической воды при утвержденных 3797,91 тыс.тенге, фактически составили 4781,94 тыс.тенге, что превышает на 984,03 тыс.тенге, или на 25,91%. Рост затрат связан с увеличением фактической цены на материалы, электроэнергию, а также проведены затраты на сумму 291,02 тыс.тенге по ГСМ: литол - для смазки подшипников насосных установок в эксплуатационный период, дизельное топливо - для откачки талых вод в паводковый период.

Затраты на оплату труда с отчислениям и превысили утвержденную сумму на 2315,88 тыс. тенге или 20,44%. Это объясняется тем, что приказом АРЕМ по Актюбинской области № 68-ОД  от 20 марта 2012 года утверждены нормативы численности персонала по участку добычи и транспортировки технической воды в количестве 8 человек, фактически численность составила 11 человек. По технике безопасности в связи с удаленностью насосной станции дежурство должно осуществляться  двумя машинистами насосных установок. Кроме того, при утверждении тарифной сметы не было учтено повышение заработной платы с 1 октября 2005 года, 1 сентября 2006 года, 1 апреля 2010 года и с 1 июня 2011г. и с 1 июня 2012  (согласно приказам АО «ТНК «Казхром»)

Амортизационные отчисления превышены на 20 293,66 тыс. тенге.  Расчет произведен согласно балансовой стоимости ОС и установленных норм амортизационных отчислений. Увеличение суммы амортизации также связано с проведением капитального ремонта насосной станции 1 подъема, а также приобретение ОС в 2015 году.

Затраты на ремонт сложились в сумме 6771,75 тыс. тенге при утвержденных в тарифной смете 467,27 тыс. тенге. Увеличение в сумме 6304,48 тыс. тенге, на 1349,22%  объясняется проведением ремонтных работ на насосных станциях.

Превышение прочих затрат составило 10 010,25 тыс. тенге, на 213,97%. Увеличение затрат по охране труда и технике безопасности на 260,78 тыс. тенге объясняется увеличением стоимости спецодежды и спец. обуви относительно утвержденной сметы.

Плата за пользование природными ресурсами возросла на 1642,51 тыс. тенге согласно фактических затрат по ставке РГП «Казводхоз».

Увеличение других статей расходов объясняется ростом стоимости услуг вспомогательных цехов: участков связи, автоматизированные системы управления производством (кол-во оргтехники), автоматизированные системы управления технологическим процессом (кол-во приборов учета)., осуществляющего установку, замену и поверку приборов контроля и учета, Энергоцеха, обеспечивающего персонал питьевой водой, службы теплофикации, фекальной, услуг НАЦЭКС, мед.центра «Евразия», страховых платежей, услуг охраны.

На сегодняшний день направлена на рассмотрение в ДАРЕМ заявка по утверждению тарифа на услугу по подаче и распределению технической воды на 2016 год.

Электроснабжение для нужд Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» производится от собственного источника электроэнергии – электростанция АЗФ и от внешних поставщиков электроэнергии. Передача и транспортировка электроэнергии производится на подстанции завода, от которых  по кабельным и воздушным линиям 10 кВ получают питание цеха завода и субабоненты, договор с которыми заключает ТОО «Актобеэнергоснаб».

В соответствие утвержденному графику ППР персоналом ЭРЦ проводятся осмотры, профремонты, испытания электрооборудования подстанций и линий электропередач. Метрологическое обеспечение осуществляет аккредитованная служба метрологии завода.  Имеется график поверки средств измерений.

Технологическая совместимость с действующей системой достигается согласно условиям заключенных договоров.

Качество поставляемой электроэнергии на Актюбинский завод ферросплавов  соответствует ГОСТу 13109-97, ежемесячно производится согласование графика нагрузок.

Также, ввиду того, что на заводе имеется собственный источник электроэнергии, который также работает в общей энергетической системе, заключен договор с АО «KEGOC» на диспетчеризацию отпускаемой электростанцией электроэнергии. Заключен договор с ТОО «ENRC Marketing Kazakhstan» на оказание услуг по организации балансирования производства и потребления электрической энергии.

Эксплуатацией и ремонтом оборудования сетей и подстанций завода занимается участок сетей и подстанций электроремонтного цеха Актюбинского завода ферросплавов.

Департаментом ДКРЕМиЗК по Актюбинской области по услуге подачи технической воды на 2015 год не были утверждены инвестиционные программы. Тем не менее,  по факту 2015 года в данную услугу были инвестированы средства на общую сумму 11840,0 тыс.тенге на приобретение автоматического элегазового выключателя.

Тариф и тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии  утверждены приказом ДАРЕМ по Актюбинской области № 52-ОД от 28 ноября 2005 года в размере 0,50 тенге за 1 кВт.ч. и остается неизменным в течении 10 лет.

Затраты по передаче и распределению электроэнергии составили  5325,57 тыс. тенге, при утвержденных 908,5 тыс. тенге, совокупный доход составил 1934,45 тыс. тенге, при утвержденном 908,5 тыс. тенге. Финансовый результат - убыток в сумме 3391,12 тыс. тенге.

Передача и транспортировка электроэнергии осуществляется согласно договора с ТОО «Актобеэнергоснаб». За 2015 год объем оказанных услуг составил 3868,91 тыс.кВт.

Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за 2015 г.

Материальные затраты на услугу по передаче и распределению электрической энергии при утвержденных 117,01 тыс.тенге, фактически составили 113,14 тыс.тенге, снижение на 3,86 тыс.тенге, или на 3,3%.

Затраты на оплату труда с отчислениям и превысили утвержденную сумму на 618,66 тыс. тенге или 1421,6%. Увеличение затрат на оплату труда объясняется  увеличением объема услуг и повышением заработной платы в 2005, 2006, 2010, 2011 и 2012 годах, 2014 году.

Амортизационные отчисления превышены на 1242,09 тыс. тенге.  Увеличение затрат объясняется вводом основных средств (в 2013 г. была произведена замена оборудования на подстанции  №20А, также приобретены трансформаторы для подстанции ГПП 110/10кВ). В ноябре 2011 года был произведён расчёт ускоренной амортизации согласно Приказу № 917 от 12.10.2011 года «О пересмотре срока службы и создания оценочных обязательств».

Затраты на ремонт сложились в сумме 2152,09 тыс. тенге при утвержденных в тарифной смете 250,8 тыс. тенге. Увеличение в сумме 1901,29 тыс. тенге, на 1209,5%  объясняется проведением ремонтных работ на участке, ростом цен на материалы и услуги ремонтных цехов.

Превышение сложилось в результате  увеличения стоимости спецодежды, увеличения стоимости молока и увеличения численности участка. Увеличены затраты по автотранспорту, что связано с увеличением заработной  платы, цен на ГСМ, материалы и запчасти, а также в связи с увеличением потребности в транспорте из-за повышения объема распределяемой электроэнергии.

Увеличение других статей расходов объясняется ростом стоимости услуг вспомогательных цехов: электростанции, участков связи, автоматизированные системы управления производством (кол-во оргтехники), автоматизированные системы управления технологическим процессом (кол-во приборов учета), энергозатрат, медицинского центра «Евразия», страховых платежей.

Согласно п.2 п.п.3 Правил Приказа Министра национальной экономики РК от 29.12.2014 года № 176 "Об утверждении Правил упрощенного государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий малой мощности" в марте 2016 г. подано уведомление в ДКРЕМиЗК по Актюбинской области об увеличении тарифа на услуги по передаче электроэнергии с 1 мая 2016 г. на индекс потребительских цен по факту 2015 г., на 13,6%. Тариф составит 0,57 тенге за 1 кВтч.

Для производства пара используется вода с поверхностного водозабора, река Илек,  проходящая очистку и обессоливание на водоподготовительной установке производительностью 40 м3/час по обессоленной воде.

Рабочая мощность электрооборудования котла составляет 847 квт/час.

Котел работает в автоматическом режиме, управление оборудованием и ведением технологического процесса производится с помощью программно-технических комплексов «PROKONTROL» и «КВИНТ».

Паровой котел состоит из парового контура и нагревателя питательной воды низкого давления (НН экономайзер). Котел спроектирован в качестве блока с принудительной циркуляцией воды в системе испарителя. Котел размещен в главном корпусе котельного цеха АО «Актобе ТЭЦ» на отдельной стальной конструкции.

Котел-утилизатор предназначен для производства пара посредством  использования отходящего тепла, содержащегося в продуктах сгорания газа на выходе из газотурбинной установки фирмы «АВВ», типа ГТ 13Д.

Для увеличения производительности пара на котле-утилизаторе предусмотрено дополнительное сжигание газа в сеточной газовой горелке.

Котел-утилизатор HSRG, производительность 160 тонн пара в час с параметрами: давление 37 бар и  температура 4400С, с дополнительным сжиганием  газа - 250 тонн пара с теми же параметрами, установлен на электростанции Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром».

В 2015 году заводом осуществлена передача и распределение тепловой энергии (пар) сторонней организаций ТОО «Лотос Актобе».

Департаментом ДКРЕМиЗК по Актюбинской области по услуге подачи технической воды на 2015 год не были утверждены инвестиционные программы. Тем не менее,  по факту 2015 года в данную услугу были инвестированы средства на общую сумму 7070,2 тыс.тенге, в том числе на  приобретение фотометра на сумму 259 тыс.тенге и хромотографа «Кристалл» на сумму 6811,2 тыс.тенге.

Тарифная смета на услуги по передаче и распределению тепловой  энергии (пар)  утверждена приказом ДАРЕМ по Актюбинской области № 91-ОД от 06 мая 2014 года в размере 744,47 тенге за 1 Гкал с вводом в действие с 1 июля 2014 г.

Затраты за 2015 г. по передаче и распределению тепловой  энергии (пар) составили  58505,67 тыс. тенге, при утвержденных 43161,6 тыс. тенге. Доход составил 8490,68 тыс. тенге при утвержденном 43161,6 тыс. тенге. Финансовый результат – убыток в сумме 1348,68 тыс. тенге.

Единственным потребителем услуги по передаче и распределению тепловой энергии (пар) АЗФ является ТОО «Лотос Актобе» - дочернее предприятие АО «ТНК «Казхром». За 2015 год объем производства пара составил 67818 Гкал, в том числе на потребности собственного производства было использовано 56413 Гкал, объем товарной продукции (отпущенной ТОО «Лотос-Актобе») составил 11405 Гкал.

Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за 2015 г.

Материальные затраты на услугу по передаче и распределению тепловой энергии при утвержденных 36826,14 тыс.тенге, фактически составили 49830,85 тыс.тенге, рост на 13004,71 тыс.тенге, или на 35,3%. Рост затрат с фактическим увеличение цен на сырье и материалы.

Затраты на оплату труда с отчислениям и превысили утвержденную сумму на 1232,33 тыс. тенге или 24,8%. Увеличение затрат на оплату труда объясняется  повышением заработной платы в 2014 году.

Амортизационные отчисления превышены на 1107,03 тыс. тенге, за  счет ввода новой установки обратного осмоса.

Согласно п.2 п.п.3 Правил Приказа Министра национальной экономики РК от 29.12.2014 года № 176 "Об утверждении Правил упрощенного государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий малой мощности", в марте 2016 г. в ДКРЕМиЗК по Актюбинской области подано уведомление об увеличении тарифов на услуги по производству пара с 1 мая 2016 г. на индекс потребительских цен по факту 2015 г., на 13,6%. Тариф составит 845,72 тенге за 1 Гкал.

Фактически за 2015 год по регулируемым услугам Актюбинского завода ферросплавов сложился убыток в сумме 42433,72 тыс. тенге.

Основными сторонними потребителями регулируемых услуг являются: АО «Актобе ТЭЦ», ТОО «Sinooil», АО «НК «КТЖ» и ТОО «Лотос Актобе», ТОО «Актобеэнергоснаб».

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)

АО «ТНК «Казхром», согласно существующего законодательства придерживается открытого характера формирования тарифа, что подтверждается участием независимых экспертов, общественных организаций и потребителей в процессе оценки проектов тарифов, представленных АО ТНК «Казхром» и публичными слушаниями.

Публичные слушания проходят в форме открытых собраний, а также предусматривается, что надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются  в средствах массовой информации и Интернет-сайте.

Участниками публичных слушаний обычно являются Регулирующий орган (организатор), представители заинтересованных государственных органов, потребители и субъекты естественных монополий, СМИ.

Актюбинский завод ферросплавов филиала АО ТНК «Казхром» ежегодно отчитывается о своей деятельности, в форме публичных слушаний перед потребителями и другими заинтересованными сторонами.

Согласно  действующего законодательства РК запрещено признание коммерческой тайной информации содержащейся в тарифной смете, о затратах на приобретение и установку приборов учета регулируемых коммунальных услуг и о механизме взимания платы, и о предоставляемых регулируемых коммунальных услугах (товарах, работах).

Следует также отметить, что Актюбинский завод ферросплавов филиала АО ТНК «Казхром» согласно установленной законом обязанности,  информирует  потребителей об изменении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней не позднее, чем за тридцать дней до введения в действие таких изменений.

АО «ТНК «Казхром», согласно законодательства публикует отчет о результатах проверки и годовую финансовую отчетность в периодических печатных изданиях.